Инструкция по подключению интерфейса к трансиверам ICOM

Подключите разъемы, как показано на фото.
Разъём АСС-1 нужно аккуратно подключить полностью, до конца.
С этого же разъема выходит шнур с разъемом 3.5мм, (его необходимо подключить в разъем трансивера «remote»), а также аудио шнур, имеющий 2 разъема 3.5мм - это вход и выход в звуковую карту компьютера. Правильность подключения разъемов в звуковую карту увидите сами. Даже если ошибетесь, ничего страшного не произойдет!

На водопаде в ПО MixW у меня сразу виден "шум" эфира (при правильном подключении у вас будет тоже самое).
Только имейте ввиду, что при работе цифровыми видами через звуковую карту, выходной уровень должен быть не перекачен, иначе в эфире будут видны "шкварки".

В цифровых видах,  работая через звуковую карту, на НЧ работать LSB, а на ВЧ - USB.
   
Тумблеры на передней панели интерфейса работают следующим образом…
Тумблер CW:

Вверх - работа CW, вниз - отключение CW.
Иногда для того, чтобы в эфир не передавалось телеграфная манипуляция, его можно отключить.
Тумблер РТТ (приём-передача):

Вверх - передача постоянно включена.
Вниз - отключена.
Использование PTT иногда необходимо, когда вы хотите запустить какую-то новую
программу… При запуске, она может просто включить трансивер на передачу. Для того, что бы этого не было, РТТ лучше перевести в OFF.

В процессе эксплуатации Вы сами увидите, какие программы как работают и в каких положениях должны находиться тумблеры. А так, при работе, например, с MixW - оба вверх.
Светодиодный индикатор:

Если светодиод горит, значит питание на интерфейс подано и он работает.

В своей программе пропишите подобное (у меня в MixW2.14 такие установки):

    Марка трансивера: IC-746 (у Вас свой) 
    Порт СОМ2  (у Вас свой)
    Скорость 4800
    Дан. бит     8
    Четность  None
    Стоп бит    2
    RTS         PTT
    DTR        CW

Сигналы управления  берутся с СОМ - порта.
        1-
        2-RXD
        3-TXD
        4-DTR         (манипуляция CW)
        5-GND
        6-
        7-RTS          (управление PTT)
        8 -
        9 -

Некоторые пользователи путают местами разъемы АСС1 и АСС2.
При включении в разъем АСС2 интерфейс тоже работает, а вот входа и выхода звука нет! 
Сигналы на звуковую карту берутся только с разъема АСС1! Так что будьте внимательны при подключению интерфейса к разъему АСС трансивера.

Предостережения:

Все подключения лучше производить при обесточенной аппаратуре. Никогда не отключайте разъемы интерфейса от компьютера при включенном питании интерфейса или ПК, это может привести к выходу из строя СОМ - порта ПК!!!

 Желаю успехов!
 73!

 С уважением, Игорь