Интерфейс работает со многими марками трансиверов.
747-й, самый простой, как и 840-й,  поэтому некоторые функции не так управляются как с другими трансиверами.  Но,  это не мешает его работе. Вы потом сами определитесь, с какими программами (в каком положении будут находиться тумблера). 

Вы подключаете разъёмы по своим местам (как показано на фото).
Все подключения лучше делать при обесточенной аппаратуре (из сети).
9-pin  в  СОМ-порт компьютера.

Тумблер: РТТ  - вкл/отключение РТТ (управление приём-передача). Это бывает необходимо, когда Вы захотите  запустить какую-нибудь новую программу (которая тоже может использовать сигналы СОМ-порт),    а трансивер включится на передачу.  Вот тогда лучше РТТ отключить (тумблер вниз).

Тумблер: CW.  Вверх, работа CW.
Опять же, Вы сами поймете, когда поэкспериментируете на разных видах работы, с разными программами.

Во всех случаях (когда работаете через компьютер), тумблер РТТ должен быть включен (положение вверх).

При работе CW вверх.
При работе цифровыми видами, в любом положении.
При использовании программы Digital Recorder (цифровой магнитофон),
 положение тумблера - OFF.
 Думаю, что разберётесь быстро.
 
Маленький, 6-ти штырьковый разъём (как для мышки PC/2), подключаете в разъём САТ не задней панели  FT-747GX.
Тюльпан (выходит провод с разъёмом из разъёма САТ), в гнездо +13,5V на задней панели трансивера.
При включении 747-го, горит светодиод,  который означает, что интерфейс работает.
CW разъём (стерео 6.3 мм) в гнездо на задней панели.
На фото  показано, куда какой разъём подключен.
 
 Подключение аудио шнура.
С трансивера (разъём тюльпан) берёте выход AF и подключаете к звуковой карте 
компьютера (вход)  чёрный разъём 3,5мм. А с разъёма микрофона трансивера, разъём не припаян, (8-я нога вых AF, и 7-я GND) выход (можете припаять к разъёму микрофона или отдельный разъём), подключаете к выходу звуковой карты  -     разъём 3,5мм.
  Правильность включения разъёмов в звуковую карту увидите сами.
 Даже если ошибётесь, ничего страшного не произойдёт!

 На водопаде в MixW у меня сразу виден "шум" эфира.
  В цифровых видах,  работая через звуковую карту,  на НЧ работать - LSB, а на ВЧ  - USB.

 Уровни выстанавливаете по месту, самостоятельно.  Но только не перекачайте, иначе в эфире будет некрасивый сигнал, особенно в PSK-31.

У меня в MixW2.14 вот такие установки:
Трансивер         FT747GX
Порт                  COM 2 (у Вас свой порт пропишите)
Скорость          4800   
Дан.бит               8
Чётность         NONE
Стоп бит             2 
RTS                  PTT
DTR                 CW

Вам нужно и у себя подобное прописать. В программе, которую будете использовать.   

Сигналы управления  берутся от СОМ - порта.
        1-
        2-RXD
        3-TXD
        4-DTR         (манипуляция CW)
        5-GND
        6-
        7-RTS         (управление PTT)
        8 -
        9 -
                       

С уважением,
 Игорь