Все подключения лучше производить при отключенной аппаратуре, даже из
 сети. Я у себя этого не слишком придерживаюсь, т.к. паяльник всегда
 под рукой - hi!
 
Интерфейс работает со многими марками трансиверов.
840-й, самый простой, поэтому некоторые функции не так управляются как с другими трансиверами.
 Но,  это не мешает его работе. Вы потом сами определитесь, с какими программами
 (в каком положении будут находиться тумблера). 

Вы подключаете разъёмы по своим местам (как показано было на фото).
9-pin  в  СОМ-порт компьютера.  У 840-го, разъём САТ очень "дохленький"
Я у себя уже несколько раз его паял из-за постоянных  "втыканий и вытыканий" разъёмов для
тестирования интерфейсов
Поэтому будьте аккуратны с ним.

Тумблер: РТТ  - вкл/отключение РТТ (управление приём-передача).
 Это бывает необходимо, когда Вы захотите  запустить какую-нибудь
 новую программу (которая тоже может использовать сигналы СОМ-порт),
 а трансивер включится на передачу.  Вот тогда лучше РТТ отключить (тумблер вниз).

Тумблер: CW.  Вверх, работа CW.
Опять же, Вы сами поймете, когда поэкспериментируете на разных видах работы,
 с разными программами.

Во всех случаях (когда работаете через компьютер), тумблер РТТ  должен быть включен (положение
вверх).

При работе CW вверх.
При работе цифровыми видами, в любом положении.
При использовании программы Digital Recorder (цифровой магнитофон),
 положение тумблера - OFF.
 Думаю, что разберётесь быстро.
 
Маленький, 6-ти штырьковый разъём (как для мышки PC/2), подключаете в разъём САТ на задней панели
FT-840.
Тюльпан (выходит провод с разъёмом из разъёма САТ), в гнездо +13,5V на задней панели трансивера.
При включении 840-го, горит светодиод,  который означает, что интерфейс работает.
CW разъём (стерео 6.3 мм) в гнездо на задней панели.
На фото  показан, куда какой разъём подключен.

 Подключение аудио шнура.
С трансивера (разъём тюльпан) берёте выход AF и подключаете к звуковой карте 
компьютера (вход)  чёрный разъём 3,5мм. А с разъёма микрофона трансивера, разъём не припаян, 
(8-я нога вых AF, и 7-я GND) выход (можете припаять к разъёму микрофона или отдельный разъём),  
подключаете к выходу звуковой карты  -  разъём 3,5мм.
    У 840-го, нет отдельного входа НЧ сигнала.
 Вы можете припаяться непосредственно в сам микрофонный разъём, или использовать отдельный.
 Или просто штырьки.
  Правильность включения разъёмов в звуковую карту увидите сами.
 Даже если ошибётесь, ничего страшного не произойдёт!

 На водопаде в MixW у меня сразу виден "шум" эфира.
  В цифровых видах,  работая через звуковую карту,  на НЧ работать - LSB, а на ВЧ  - USB.

 Уровни выстанавливаете по месту, самостоятельно.
 Но только не перекачайте, иначе в эфире будет некрасивый сигнал, особенно в PSK-31. Будут по
сторонам "шкварки" лететь.

У меня в MixW2.14 вот такие установки:
Трансивер         FT840
Порт              COM 2 (у Вас свой порт пропишите)
Скорость          4800   
Дан.бит               8
Чётность          NONE
Стоп бит             2 
RTS                PTT
DTR                 CW

Вам нужно и у себя подобное прописать в программе, которую будете использовать.   

Сигналы управления  берутся от СОМ - порта.
        1-
        2-RXD
        3-TXD
        4-DTR         (манипуляция CW)
        5-GND
        6-
        7-RTS         (управление PTT)
        8 -
        9 -                       
С уважением,
 Игорь