Подключаете разъёмы по своим местам, прописываете в программе данные, и всё.

Все подключения лучше делать при обесточенной аппаратуре (из сети).

Тумблер: РТТ  - вкл/отключение РТТ (приём - передача).
 Это бывает необходимо, когда Вы захотите  запустить какую-нибудь новую программу, а трансивер
включится на передачу.
Некоторые программы тоже могут использовать СОМ порт.
 Вот тогда лучше РТТ отключить (тумблер вниз).

Тумблер: CW/SSB.  Вверх, работа CW, вниз - SSB, работа цифровыми видами связи.
Опять же, Вы сами поймете, когда поэкспериментируете на разных видах работы, с разными программами.  Только не забывать переключать его!!!! В цифровых видах связи, микрофон отключается!

Во всех случаях (когда работаете через компьютер), тумблер РТТ должен быть включен (положение вверх).

При работе CW, тумблер вверх.
При работе цифровыми видами, тумблер в SSB.
При использовании программы Digital Recorder (цифровой магнитофон),
 положение тумблера - SSB.
 Думаю, что разберётесь быстро.

Разъёмы (чёрные) джек 3,5 мм подключаете в звуковую карту компьютера.
На вход/выход  Зв/карты.
 Аудио выходит из  разъёма DVS-2 (7-pin разъём).  Сейчас, выход аудио сигнала берётся с гнезда AF OUT трансивера.
 
Уровни зв.карты выстанавливаете по месту.
Только не перекачивайте в PSK-31, иначе будет широкая полоса.
 В цифровых видах,  работая через звуковую карту,  на НЧ работать - LSB, а на ВЧ  - USB.
У меня в MixW вот такие установки:
Трансивер         FT900
Порт              COM 2 (у Вас свой порт пропишите)
Скорость          4800   
Дан. бит            8
Чётность         NONE
Стоп бит            2
RTS               PTT
DTR                CW

Вам нужно и у себя подобное прописать. В программе, которую будете использовать.
Разъём 6.3 мм подключаете на задней панель в гнездо CW.
 Разъём САТ как от мышки (P/C2), в свой разъём.
9-pin разъём в компьютер.
 
Сигналы управления  берутся от СОМ - порта.
        1-
        2-RXD
        3-TXD
        4-DTR         (манипуляция CW)
        5-GND
        6-
        7-RTS         (управление PTT)
        8 -
        9 -

 Если возникнут вопросы при настройке программы, то пишите, я  оперативно отвечу.