Подключаете разъёмы по своим местам, прописываете в программе данные, и всё.
 
 Только всё подключайте при обесточенной аппаратуре!
 Это для того, чтобы случайно ничего не вылетело в компе от статики!
 
Тумблер: РТТ  - вкл/отключение РТТ (приём - передача).
Это бывает необходимо, когда Вы захотите запустить какую-нибудь новую программу, а трансивер
включится на передачу.
Некоторые программы тоже могут использовать СОМ порт.
Вот тогда лучше РТТ отключить (тумблер вниз).

Тумблер: CW/SSB.  Вверх, работа CW, вниз - SSB, работа цифровыми видами связи.
Опять же, Вы сами поймете, когда поэкспериментируете на разных видах работы, с разными
программами.  Только не забывать переключать его!!!
В цифровых видах связи, микрофон отключается!

Во всех случаях (когда работаете через компьютер), тумблер РТТ должен быть включен (положение вверх).

При работе CW, тумблер вверх.
При работе цифровыми видами, тумблер в SSB.
При использовании программы Digital Recorder (цифровой магнитофон),
 положение тумблера - SSB.
 Думаю, что разберётесь быстро.

Разъёмы (чёрные) джек 3,5 мм подключаете в звуковую карту компьютера.
На вход/выход  Зв/карты.
 Конец одного  шнура заходит в DVS-2, а другой с тюльпаном в AF OUT на задней панели 990-го.  
 
Уровни зв.карты устанавливаете по месту.
Только не перекачивайте в PSK-31, иначе будет широкая полоса.
 В цифровых видах,  работая через звуковую карту,  на НЧ работать - LSB, 
а на ВЧ  - USB.
У меня в MixW вот такие установки:
Трансивер         FT990
Порт                  COM 2 (у Вас свой порт пропишите)
Скорость          4800   
Дан. бит               8
Чётность         NONE
Стоп бит             2
RTS                  PTT
DTR                 CW

Вам нужно и у себя подобное прописать. В программе, которую будете использовать.

Для  N6TR у меня вот так прописано:

MY CALL =  
DISPLAY MODE = COLOR
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT = SERIAL 2
RADIO ONE TYPE = FT990
RADIO ONE CONTROL PORT = SERIAL 2
  У Вас свои будут!

 ПРИ РАБОТЕ CW:
все тумблеры на трансивере, должны быть отключены. Оставить только включёнными BK-IN или VOX.
Иначе будет выдаваться  ерунда. Сами поэкспериментируете, тогда поймёте. А если нужно будет перейти на ручной манипулятор, то нужно включить KEYER. Так у 990-го сделано, к сожалению.


Сигналы управления  берутся от СОМ - порта.
        1-
        2-RXD
        3-TXD
        4-DTR         (манипуляция CW)
        5-GND
        6-
        7-RTS         (управление PTT)
        8 -
        9 -